## Slide 1: מעבדה בהנדסת חשמל 1 א' פרויקט סיום : Space Invaders
מוגש ע"י:
יזן סרחאן ומוחמד מחאמיד
מדריך: דודי בר און

## Slide 2: אפיון הפרויקט - דגש על יצירתיות
מכונית השחקן - זזה שמולה וימינה ויורה.
מפלצות שנעות במהירות משלהן – יש שלושה סוגי מפלצות:
  מפלצת ירוקה : מפלצת רעה שהחיים שלה ארוכים משל אחרים.
  מפלצת אדומה: המפלצת המתקבלת אם יורים במפלצת הירוקה שהיא גם רעה.
  מפלצת סגולה: מפלצת טובה, אם יורים בה נעלמת מיד.
אובייקטים אחרים : מחסומים, כדור הצלה.
שלבים : יש לירות בכל המפלצות על מנת לנצח.
מונה חיים שמתעדכן במקרים הבאים (אם נגמר השחקן מפסיד):
  אם החיים מעל ל 70% הוא ירוק
  בין 40 ל 70 % צהוב
  מתחת ל40% אדום
מונה ניקוד שמתעדכן במקרים הבאים:
  יורים במפלצת סגולה או אדומה
מקש CHEAT שאם לוחצים עליו מחסלים חצי המפלצות ישירות ומקבלים רק מפלצות עם צ'אנס חיים אחת (סגולה).

## Slide 3: תמונת מסך למשחק
Player
Barrier
Good Monster
BadMonster
Healing
Ball

## Slide 4: הוראות הפעלה
Shoot from left
Move left
Move right
Cheat
“Easy Level”
Shoot from right

## Slide 5: Schematic diagram
Health draw
Health controller
Score seg7
Score controller
Sound system
Game Controller
Health display
Score display
Keyboard
Player move
Player draw
barrier
draw
barrier controller
barrier display
BG
draw
BG controller
BG display
Object mux
Finish Draw
VGA
monsters draw
monsters controller
Monsters Display
Background draw
Win

## Slide 6: שרטוט הירארכיה עליונה
TOP KBD
Health bar , barriers and background draw
TOP KEYBOARD
Spaceship block
Two Spaceship Bullet Blocks
Healing Ball Block
GameOver & Win Blocks
Audio Block
Monsters
Block
Game controller & VGA controller & ROM

## Slide 7
Controllers
Objects mux
Sound system and 7Seg
Spaceship Block

## Slide 8: תיאור מודל ראשון
מודל ראשון - :Bullet_Block & Spaceship Block
  Spaceship block אחראי על השליטה והוצאת פקודות ציור של ספינת השחקן, בכל דגימת שעון מוציא את המיקום העדכני.
  Bullet block מקבל את המיקום העדכני בציר איקס ממודל הספינה, אחת היריות מקבלת את המיקום כמו שהגיע, השנייה משתמשת ביחידה שמשנה את המיקום קודם ולאחר מכן מקבלת את המיקום העדכני המתאים לה.
  היריות נעלמות אם פוגעות במחסום או מפלצת, אם חורגת מהמסך חוזרת למיקום המתאים.

## Slide 9: תיאור מופשט של הזזת השחקן על ידי מכונת מצבים
idle
Move
Position
Change
Pos Limits
resetN
StartOfFrame

## Slide 10: סימולציה עבור המודול הראשון
רואים שכיוון התנועה משתנה בלחיצה על הכפתור המתאים

## Slide 11: תיאור המודול השני
המודול השניMonster Block : המודול שולט במפלצות ובירייה שלהן במהלך המשחק באופן הבא:
  המודול מכיל bitmap של מפלצות בודדות שונות, משתמש במטריצה שאומרת איפה יש מפלצות ומאיזה סוג.
  המודול מכיל יחידה אחראית על הזזת המפלצות ימינה ושמאלה עד פגיעה במסגרת ומורידה את המפלצות למטה אחרי כל פגיעה.
  המודול משתמש ביחידה שמגרילה מספר רנדומלי בין 0-15 שנחשבים X,Y, בשביל לבדוק במטריצת המיקומים אם יש מפלצת בתא המתאים אז נוציא 32*המספר בהתאם פלוס לtopleftx של מטריצת המפלצות וכך הוא מתאים את המיקום המתקבל למיקום של הירייה ומוציא פקודת draw request לירייה.

## Slide 12: תיאור מופשט שלפעולת המפלצות על ידי מכונת מצבים
idle
Move
StartOfFrame
StartOfFrame
Start Of Frame
Position Change

## Slide 13: סימולציה עבור המודול השני

## Slide 14: שימוש מעניין ב- signal Tap
סיום משחק בגלל התנגשות מפלצת עם מחסום
בסימולציה הנ"ל השתמשנו ב-signal tap כדי לבדוק את תגובת ה- GameOverDR להתנגשות מפלצת עם מחסום.

## Slide 15: סיכום ומסקנות
הכרנו כלים מעניינם ושימושיים בעולם החומרה ואיך לעבוד איתם.
חילוק משימה ענקית ולחלק אותה לתתי-משימות קטנות ופשוטות יותר.
ניהול הזמן הוא אחד החלקים הכי חשובים בכל משימה.
חיבור חוטים דיגיטליים ב-quartus הוא הדבר הכי מעצבן בעולם.

## Slide 16: תמונות לשלבים שונים
Medium (Default) Level
Game over if the spaceship health is reaches ZERO
Game over if the monsters hit the barriers